## Slide 1: 第8章 集成运算放大电路
8.1 零点漂移
8.2 差分输入级
8.3 理想运放

## Slide 2
差分输入级
中间级
输出级
偏置电路

## Slide 3
8.1 零点漂移
什么是集成运算放大电路？
实质上是一个具有高放大倍数的多级直接耦合放大电路。

## Slide 4
Rc1
Rb1
+VCC
+

VT1
+

Rc2
Rb2
VT2
特点：
(1) 可以放大交流和缓慢变化及直流信号；
(2) 便于集成化。
(3)各级静态工作点互相影响；
(4)零点漂移。
直接耦合

## Slide 5
直接耦合时，输入电压为零，但输出电压离开零点，并缓慢地发生不规则变化的现象。
原因：放大器件的参数受温度影响而使 Q 点不稳定。
图 零点漂移现象
uO
t
O
uI
t
O
放大电路级数愈多，放大倍数愈高，零点漂移问题愈严重。
零点漂移
抑制零点漂移的措施：
差分输入

## Slide 6
向各放大级提供合适的偏置电流
克服零点漂移
提供负载所需功率
提供电压放大倍数
差分输入级
中间级
输出级
偏置电路
集成运放的基本组成
8.2 差分输入级

## Slide 7
集成运放的符号
A
+
-
U-
U+
Uo
由于集成运放的输入级通常由差分放大电路组成，
因此一般具有两个输入端和一个输出端。
反相输入端
同相输入端
输出端
开环放大倍数

## Slide 8
集成运放的主要技术指标
1. 开环差模电压增益 Aod
它的定义是 Aod =
20lg
ΔUo
ΔU- - ΔU+
Aod是指运放无外加反馈情况下的直流差模增益，一般用对数表示，单位为分贝。
Aod是决定运放精度的重要因素，理想情况下希望Aod为无穷大。
实际集成运放一般Aod为100dB左右，
高质量的集成运放Aod可达140dB以上。

## Slide 9
2. 共模抑制比KCMR
它的定义是 KCMR = 20lg
Aod
Acd
用以衡量集成运放抑制温漂的能力。
多数集成运放的KCMR在80dB以上，高质量的可达160dB。

## Slide 10
集成运算放大器的输入级大都采用差分放大电路。
电路形式
基本形式
长尾式
恒流源式
差分放大输入级

## Slide 11
+
-
uo
+
-
+
-
+
-
uid
uid
uid
1
2
1
2
+VCC
R2
R1
Rb1
Rb2
Rc1
Rc2
VT1
VT2
1. 基本形式差分放大电路
电路结构对称，在理想的情况下，两管的特性及对应电阻元件的参数值都相等。
两个输入、两个输出
两管静态工作点相同
（1）电路组成

## Slide 12
温度变化时， UC1 和UC2 变化一致， uO 保持不变。
uo= VC1 － VC2 = 0
uo= (VC1 + VC1 ) － (VC2 +  VC2 ) = 0
静态时，ui1 = ui2 = 0
当温度升高时ICVC （两管变化量相等）
对称差动放大电路对两管所产生的同向漂移都有抑制作用。
+
-
uo
+
-
+
-
+
-
uid
uid
uid
1
2
1
2
+VCC
R2
R1
Rb1
Rb2
Rc1
Rc2
VT1
VT2

## Slide 13
（2）差模输入电压和共模输入电压
差模输入电压 uId
两个输入电压大小相等、极性相反。
差模输入电压
+
-
uo
+
-
+
-
+
-
uid
uid
uid
1
2
1
2
+VCC
R2
R1
Rb1
Rb2
Rc1
Rc2
VT1
VT2

## Slide 14
共模输入电压 uIc
两个输入电压大小相等、极性也相同。
+
-
uo
+
-
uIc
+VCC
R
R
Rb
Rb
Rc
Rc
VT1
VT2
共模输入电压

## Slide 15
差模电压放大倍数 Ad
Δuo = Δuc1 – Δuc2
= 2 Δuc1
1
2
= 2·
Au1Δuid
Δuc1 = - Δuc2 =
1
2
Au1Δuid
牺牲一个放大管的放大倍数换取对零点漂移的抑制
（3）差模电压放大倍数、共模电压放大倍数
Δuo
Δuid
= Au1
Ad =
共模放大倍数
Ac =
Δuo
Δuic
Δuo→0
Ac愈小愈好，Ad愈大愈好

## Slide 16
共模抑制比
(1) KCMR 描述差分放大电路对零点漂移的抑制能力。 KCMR愈大，抑制零漂能力愈强；
(2) 理想情况下，电路参数完全对称，Ac = 0， KCMR = ∞。
(3) 基本形式差放电路每个三极管的集电极对地电压，其零漂与单管放大电路相同，丝毫没有改善。

## Slide 17
+
-
uo
+
-
+
-
+
-
uid
uid
uid
1
2
1
2
+VCC
R
R
Rc
Rc
VT1
VT2
-VEE
Re
2. 长尾式差分放大电路
补偿Re 上的直流压降，提供静态基极电流
可减小每个管子输出端的温漂。
Re 称为“长尾电阻”。且引入共模负反馈。
对差模信号无负反馈。
Re 愈大，共模负反馈愈强。Ac 愈小。每个管子的零漂愈小。

## Slide 18
8.3 理想运放
随着工艺水平的提高，集成运放产品的各项性能指标日益改善，一般情况下，在分析集成运放的各种应用电路时，常常将其中的集成运放看成理想运放，这种近似所带来的误差，在工程上是允许的。
+
-
A
R1
RF
R´
uO
uI2
R2
uI3
R3
uI1

## Slide 19
1 什么是理想运放
开环差模电压增益 Aod = ∞；
输出电阻 ro = 0；
共模抑制比 KCMR = ∞；
差模输入电阻 rid = ∞；
UIO = 0、IIO = 0、 UIO = IIO = 0；
输入偏置电流 IIB = 0；
- 3 dB 带宽 fH = ∞ ，等等。
所谓理想运放就是将集成运放的各项技术指标理想化：

## Slide 20
传输特性
+UOPP
uO
u+-u-
O
-UOPP
理想特性
图 集成运放的传输特性
实际特性

## Slide 21
输出电压与其两个输入端的电压之间存在线性放大关系，即
2 理想运放工作在线性区时的特点
+
Aod
图 集成运放的电压和电流

## Slide 22
1. 理想运放的差模输入电压等于零
即
——“虚短”
由于 rid = ∞，两个输入端均没有电流，即
——“虚断”
2. 理想运放的输入电流等于零
理想运放工作在线性区特点：

## Slide 23
3 理想运放工作在非线性区时的特点
传输特性
+UOPP
uO
u+-u-
O
-UOPP
理想特性
图 集成运放的传输特性
实际特性

## Slide 24
当 u+ > u- 时，uO = + UOPP
当 u+ < u- 时, uO = - UOPP
1. uO 的值只有两种可能
在非线性区内，(u+ - u-)可能很大，即 u+ ≠u-。 “虚地”不存在
2. 理想运放的输入电流等于零
理想运放工作在非线性区特点：

## Slide 25
实际运放Aod≠∞， 当u+ 与 u-差值比较小时，仍
有Aod (u+ - u- ) < UOPP，运放工作在线性区。
例如：F007 的 Uopp = ± 14 V，Aod  2 × 105 ，线性区内输入电压范围
uO
u+-u-
O
实际特性
非线性区
非线性区
线性区
但线性区范围很小。
图 集成运放的传输特性

## Slide 26
为了保证集成运放工作在线性区，一般情况下，必须在电路中引入深度负反馈，以减小直接施加在集成运放两个输入端的净输入电压。

## Slide 27
知识点：
零点漂移现象
差分放大输入级
理想运放及其特性